Предмет: Черчение

Класс: 8

Продолжительность урока: 45 минут

Тема: АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ДВУМЯ ВИДАМИ

Цель: формировать умения учащихся работать в четкой логической последовательности, научить правильно размещать чертеж на формате, воспитывать аккуратность, усидчивость, учить применять знания, полученные на уроках информатики.

Оборудование, инструменты: компьютеры, мультимедийная аппаратура с экраном для демонстрации презентации в power point, чертежные инструменты.

Наглядные пособия: карточки с деталью, презентация в power point.

Ход урока

- Организационная часть

- Повторение предыдущего материала.

  - Самостоятельная работа учащихся в виде теста за компьютером, сохранение работ ими в своих папках.

- Изложение нового материала.

АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ДВУМЯ ВИДАМИ

  - Анализ геометрической формы детали и ее симметричности

Деталь представляет собой прямоугольный параллелепипед, в правой верхней грани которого вертикально расположен цилиндр. Вдоль его оси проходит сквозное  цилиндрическое отверстие. В левой торцевой грани прямоугольного параллелепипеда – паз, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда, переходящего в полуцилиндр. Деталь симметрична относительно одной плоскости симметрии, которая проходит вдоль его длины.

  - Выбор видов (главного и сверху), анализ их графического состава и симметричности.

Главный вид – по стрелке Б, вид сверху – по стрелке В.

Графический состав главного вида: сочетание 4 прямоугольников, из которых два видимые и два невидимые. Вид несимметричен.

Графический состав вида сверху: прямоугольник, в правой части которого расположены два концентрических круга, а слева – прямоугольный паз, переходящий в полукруг. Вид сверху симметричен относительно одной оси симметрии.

  - Выбор положения формата и масштаба изображения.

Формат – по вертикали, т.к. сумма высоты (80 мм) и ширины детали (70мм) больше, чем длина ее (120мм). Масштаб – натуральный (1:1).

  - Установление рабочего поля; расчет и построение габаритных прямоугольников, проведение осей симметрии.

Учащиеся строят изображение на форматах А4, следя за последовательностью работы.

Установление рабочего поля, расчет:

- L – длина рабочего поля

L=210-(20+5)=185

Разделить  рабочее поле пополам вертикально

- М=l детали/2

М=100/2=50

Откладываем размер «М» и проводим тонкие вертикальные линии

Построение габаритных прямоугольников:

- Н – высота рабочего поля

Н=297-(5+5+22)=265

- h – высота детали;

- а – ширина детали

- N=(Н-(h+a))/3

N=(265-(80+70))/3=115/3=38

Откладываем размер «N» сверху и снизу от линий рабочего поля.

От полученных точек откладываем размер высоты и ширины детали.

Проводим горизонтальные линии – получили габаритные прямоугольники.

Проводим ось симметрии.

  - Построение очертания главного вида

Этапы построения:

- Установление опорных точек и построение внешних призматических очертаний детали,

- Проведение осевых линий,

- Построение внешних цилиндрических очертаний детали,

- Построение невидимых (внутренних) очертаний детали.

  - Построение очертания вида сверху.

Этапы построения

- Проводим линии проекционной связи,

- Строим

- Центровые линии,

- Окружности, дуги,

- Прямоугольники.

На этом практическая работа учащихся на уроке заканчивается.

  - Нанесение размеров.

  - Размеры по длине детали:

размеры элементов – окружностей, дуг; координирующие размеры;

габаритный - длина.

  - Размеры по высоте детали:

размеры элементов – высота основания;

габаритный – высота детали.

  - Размеры по ширине детали:

габаритный - ширина.

  - Обводка чертежа: окружности, дуги; все горизонтальные, вертикальные, наклонные

  - Заполнение основной надписи. Проверка чертежа.

- Домашнее задание: Нанести размеры, закончить чертеж.

5.   Подведение итогов (оценки по тестам), обобщение материала.

карточки с деталью